## Slide 1
基于用户态中断的
异步系统调用框架设计
汇报人：北京航空航天大学 陈伟豪
指导老师：陆慧梅 向勇 吴竞邦
本科生开源毕设项目-北京理工大学
汇报时间：2024.11.10

## Slide 2
壹
叁
贰
肆
伍
背景及意义
用户态中断及ReL4介绍
异步系统调用框架设计
实验以及结果分析
总结及心得
Background and Significance
Experiment and Result Analysis
Design of Asynchronous System Call Framework
Introduction of User Interrupt and ReL4 Micro-kernel
Summary and Experience

## Slide 3
PART ONE
Background and Significance
背景及意义

## Slide 4
相关工作
由于微内核结构的特殊性，低IPC与系统调用成本至关重要
相关工作
  提升多核利用率
    采用Notification机制增强同步IPC等
  减少内核路径
    虚拟消息寄存器、快速路径（Fast Path）等
  减少特权级切换开销
    组合系统调用、ASID机制等

## Slide 5
改进方案提出
前两部分优化趋于极限
减少特权级切换开销已成为优化主要方向[1]
对于频繁调用的场景，用户态-内核态的上下文切换已经成为限制系统性能的最大瓶颈
基于用户态中断[2]的改进方案
用户态中断通过硬件的方式，无需陷入内核即可发送信号
避免了特权级切换，具有更好的通信性能
[1] Gu J , Wu X , Li W ,et al. Harmonizing Performance and Isolation in Microkernels with Efficient Intra-kernel Isolation and Communication[J]. 2020.
[2] Sohil M. User Interrupt–A faster way to signal[R]. LPC Virtual, Linux Plumbers Conference. 2021.9.
研究目的：
  利用用户态中断改进后的Notification机制
  异步化改造同步系统调用
  减少特权级切换频率，从而降低系统调用开销，提升系统性能

## Slide 6
PART TWO
Introduction of User Interrupt and ReL4 Micro-kernel
用户态中断及REL4微内核介绍

## Slide 7
ReL4微内核结构
作为开发平台
用Rust重写seL4[3]支持RISC-V接口的微内核[4]
提供基本的内核支持功能：
  系统调用处理
  中断处理
  进程管理
  进程间通信
  内存管理（内存分配在用户态）
  Capability机制
图1 ReL4架构图（改进前）
[3] Klein G, Elphinstone K, Heiser G, et al. seL4: Formal verification of an OS kernel[C]//Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles. 2009: 207-220.
[4] ReL4微内核的开发者为北京理工大学2022级硕士研究生廖东海学长

## Slide 8
ReL4微内核结构
Async Runtime模块：
实现了异步系统调用的相关方法：
  共享内存的解析
  异步系统调用发起接口（用户态）
  异步系统调用处理函数（内核态）
以基于用户态中断（UINT[5]）的Notification机制为基础
[5] 田凯夫. RISC-V 用户态中断扩展设计与实现[D]. 北京: 清华大学, 2023.
图2 ReL4架构图（改进后）

## Slide 9
SeL4 & ReL4中的Capability机制
内核对象：
  TCB、Notification、内存块等系统资源的抽象
  生成内核对象：对空闲内存对象使用untyped_retype()方法。
Capability：
  访问内核对象的Token
  指向内核对象+设置权限集合
  对任何内核对象的调用都需要经过Capability
CSpace：
  每个进程各自的Capability空间
Capability机制的优势：安全、隔离

## Slide 10
用户态中断
用户态中断是一种新兴的硬件技术方案。它通过硬件的方式，在无需陷入内核的情况下，将信号发送给其他用户态程序。该机制仅需在通信注册过程中陷入内核，以分配用于通信的相关硬件资源，后续的通信过程无需内核接入，很好地避免了用户态和内核态的上下文切换。目前已经在Sapphire Rapids x86处理器上和RISC-V的N扩展中得到支持。

## Slide 11
用户态中断
接收端：
  用户进程
  提供处理函数
  向Kernel注册为接收端，获得标识符
  通过FD将标识符分享给发送端
发送端：
  用户进程或内核
  用标识符向Kernel注册为发送端
  使用SENDUIPI指令发送中断
Kernel：
  维护必要的数据结构，如标识符和索引表等
图3 用户态中断简介图

## Slide 12
用户态中断改进Notification机制
原有的Notification机制为信号机制
修改后的Notification机制采用用户态中断为底层支持：
  将UINT的硬件资源索引集成到Notification对象中。
  在建立Notification机制的过程中同时建立用户态中断机制。
  将用户态中断的通信接口适配到Notification机制接口中。
发送者TCB通过Capability发送信号
Notification内核对象一对一对应接收端TCB
图4 基于用户态中断改进的Notification机制描述图

## Slide 13
PART THREE
Design of Asynchronous System Call Framework
异步系统调用框架设计

## Slide 14
异步系统调用框架设计
用户态、内核态都配备异步运行时模块
用户态异步运行时：
  1个接收协程+n个提交协程
  提交方法
内核态异步运行时：
  1个处理协程（任意核心运行）
  处理方法
用户态-内核态交互：
  通过协程
  Syscall、共享内存、Notification
图5 异步系统调用框架图

## Slide 15
异步系统调用工作流程图
图6 异步系统调用注册流程图
图7 内核处理协程运行流程图
图8 用户态接收协程运行流程图

## Slide 16
需要解决的问题
问题1：共享内存实现与互斥访问控制
问题2：系统调用区分与参数传递
问题3：协程实现

## Slide 17
共享内存实现
对应问题1
协程状态标识：
  IPC Queue储存请求和响应
  IPC Queue中元素为IPC Item
解决共享内存并发访问：
  协程状态标识采用布尔原子
  IPC Queue使用互斥锁Mutex
图9 共享内存实现图

## Slide 18
共享内存实现
对应问题1
协程状态标识：
  IPC Queue储存请求和响应
  IPC Queue中元素为IPC Item
解决共享内存并发访问：
  协程状态标识采用布尔原子
  IPC Queue使用互斥锁Mutex
图10 共享内存实现图（Rust）

## Slide 19
参数传递与协程运用实现
图11 IPC Item实现图
图12 协程实现图
对应问题2
对应问题3

## Slide 20
参数传递与协程运用实现
图13 IPC Item实现图（Rust）
对应问题2

## Slide 21
参数传递与协程运用实现
图14 协程实现图1（Rust）
对应问题3

## Slide 22
参数传递与协程运用实现
图15 协程实现图2（Rust）
对应问题3

## Slide 23
异步化改造的系统调用
输出类系统调用：
  PutChar、PutString、RISC-VGetPageAddress
通用类系统调用：
  UntypedRetype
Notification机制类系统调用：
  TCBBindNotification、TCBUnbindNotification
内存映射类系统调用：
  RISC-VPageTableMap、RISC-VPageTableUnmap、RISC-VPageMap、RISC-VPageUnmap

## Slide 24
PART FOUR
Experiment and Result Analysis
实验与结果分析

## Slide 25
性能测试
实验场景：内存映射分配
实验参数：不同并发度（提交协程数量）
对比对象：异步 VS 同步
评价指标：每轮耗时（处理速度）、陷入频率（特权级切换开销）
运行环境：
  开发板型号：AXU15EG
  搭载的FPGA型号：Zynq UltraScale+ XCZU15EG-2FFVB1156 MPSoC
  RISCV-V子系统参数：

## Slide 26
每轮耗时指标分析
每轮所占时钟周期数表征处理速度
并发度表征并发协程数
低并发环境下：
  改进后性能低于改进前行性能
  原因：内核负载低，内核协程经常阻塞
高并发环境下：
  改进后性能超过改进前性能
  改进后性能达到改进前实现的130.81%
  原因：内核负载提升，内核协程稳定运行
图16 基于每轮耗时指标的性能测试图

## Slide 27
陷入频率指标分析
陷入频率表征特权级切换开销
改进前的陷入频率恒为1
改进后陷入频率远低于改进前
达到了减少特权级切换频率的目的
图17 基于陷入频率指标的性能测试图

## Slide 28
PART FIVE
Summary and Experience
总结与心得

## Slide 29
总结与展望
所做工作：
  创新点：
    异步化
    结合用户态中断与共享内存
    并发、集中处理大量系统调用
  实现异步系统调用框架
  结果表明在高并发环境下异步系统调用具有优于原有实现的性能
未来发展：
  优化异步系统调用框架性能、增加内核协程数量、实现调度器
  设计更全面的实验分析

## Slide 30
开源毕设心得
选择开源毕设的理由：
  检验一下自己对系统编程的兴趣
  系统编程不容易掌握，挑战自我，培养自己面对困难和解决问题的能力
  严格要求自己，适应一下研究生的生活，为日后科研打下基础
方法：
  训练营：
    仅仅通过完成rustlings来达到对Rust的熟练掌握是远远不够的
    2遍阅读教程+1遍VSCode对照源码学习教程+自主完成配套实验
  毕设：
    做任何事情都要留下文字记录，方便日后整理
    与导师积极沟通

## Slide 31
开源毕设心得
最后，我想向像曾经的我一样，对系统实验和比赛或是开源毕设感兴趣，却因为畏难而保持观望的同学们说：
rCore实验是不简单，开源毕设也确实有一定难度。但是rCore的课程和实现代码是非常规整且易懂的，逻辑链清晰。只要同学们下足功夫，是有很大概率可以很好地完成的。而开源毕设在向老师和陆老师的悉心指导下，完成起来也是非常顺利的，收获满满！希望后续的同学踊跃报名开源毕设！

## Slide 32
代码仓库
Root-Task-Demo：
  ReL4的用户态根任务实现，注册发起异步系统调用
  https://github.com/rel4team/rust-root-task-demo
ReL4-Kernel：
  ReL4的内核完整实现
  https://github.com/rel4team/rel4_kernel
Rust-seL4：
  编译后暴露ReL4内核的系统调用接口，供用户态线程封装调用
  https://github.com/rel4team/rust-sel4
部署文档：https://ctrlz233s-organization.gitbook.io/sel4-analysis/~/changes/brLjJnwFCcbVjO41gQNp/dai-ma-zou-du/rel4test-riscvv-xia-bian-yi-huan-jing-da-jian
毕业设计仓库：
  https://github.com/BIT-CWH/UndergraduateGraduationProject-2024-BIT-CWH

## Slide 33
THANKS
感谢各位同学老师收看！
汇报人：陈伟豪